УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические параметры сцены

| Тип |  |
| --- | --- |
| Состояние | Рабочее |
| Параметры зрительного зала |
| Количество мест | 786 |
| Возможность установки дополнительных мест | Нет |
| Параметры сцены |
| ширина сцены (м) | 22 |
| глубина сцены (от красной линии до последнего штанкета, м) | 15.8 |
| высота сцены (м) | 23 |
| рабочая ширина сцены (м) | 16 |
| рабочая глубина сцены (м) | 15.8 |
| ширина зеркала сцены (м) | 13.8 |
| высота зеркала сцены (м) | 7.5 |
| ширина рабочего зеркала сцены (м) | 13.8 |
| высота рабочего зеркала сцены (м) | 6.5 |
| ширина архитектурного портала (м) | 13.8 |
| высота архитектурного портала (м) | 7.5 |
| Количество уровней рабочих галерей | 4 |
| Высота рабочих галерей (максимальная, м) | 3,5 |
| Количество переходных мостиков | 4 |
| На каком уровне расположены переходные мостики (м) | 9.3, 12.8, 16.3, 19.7 |
| Планшет сцены |
| наклон планшета (в градусах) | 0 |
| наличие щелей | Нет |
| наличие перепадов высоты | Нет |
| состояние планшета сцены | Среднее |
| цвет планшета | Цвет дерева |
| покрытие планшета (линолеум, материя, лак, иное) | Черный линолеум, материя |
| Карманы с левой стороны сцены |
| Наличие | 2 |
| первый |
| ширина (м) | 8.55 |
| длина (м) | 14.7 |
| высота (м) | 8.6 |
| площадь (м2) | 126.3 |
| второй |
| Возможность использования для установки декораций | Категорически отсутствует |
| ширина (м) | Max – 9.5 |
| длина (м) | Max - 13 |
| высота (м) | 8.6 |
| площадь (м2) | 145.6 |
| Возможность использования для установки декораций | Категорически отсутствует |
| Карманы с правой стороны сцены |
| Наличие | 2 |
| первый |
| ширина (м) | 8.45 |
| длина (м) | 14.33 |
| высота (м) | 8.6 |
| площадь (м2) | 121 |
| второй |
| Возможность использования для установки декораций | Категорически отсутствует |
| ширина (м) |  |
| длина (м) |  |
| высота (м) | 8.6 |
| площадь (м2) | 147.5 |
| Возможность использования для установки декораций | Категорически отсутствует |
| Карманы позади сцены |
| Наличие | Нет |
| ширина (м) |  |
| длина (м) |  |
| высота (м) |  |
| площадь (м2) |  |
| Возможность использования для установки декораций |  |
| Карман хранения мягких декораций |
| ширина (м) | 8,65 |
| длина (м) | 8,54 |
| высота (м) | 8.6 |
| площадь (м2) | 73,9 |
| Возможность использования для установки декораций | Категорически отсутствует |
| Трюм |
| Наличие | Есть |
| глубина трюма (м) | 3 |
| Авансцена |
| Наличие | Есть |
| ширина авансцены (м) | 16,5 |
| глубина авансцены от края сцены до красной линии (м) | 1,6 |
| Арьерсцена |
| Наличие (есть/нет) | Есть |
| ширина арьерсцены (м) | 16.8 |
| глубина арьерсцены (м) | 16 |
| высота арьерсцены (м) | 10 |
| Возможность использования для установки декораций | Категорически отсутствует |
| Оркестровая яма |
| Наличие | Да |
| ширина оркестровой ямы (м) | От 2,2 до 3,4(трапециевидная) |
| длина оркестровой ямы (м) | От 12,1 до 15,5 |
| глубина оркестровой ямы (м) | 2,1 |
| площадь (м2) |  |
| Возможность перекрытия оркестровой ямы щитами | Нет |
| Возможность установки планшета оркестровой ямы в уровень зрительного зала | Нет |
| Наличие оркестровой подъемно-опускной площадки | Нет |
| Занавес |
| Наличие | Да |
| Тип занавеса | Раздвижной |
| пожарный занавес | Да |
| Круг |
| Наличие | Нет |
| диаметр круга (м) |  |
| тип |  |
| Наличие кольца |  |
| ширина кольца (м) |  |
| скорость круга (м/с) |  |
| возможность регулировки скорости круга |  |
| Подъемно-опускные площадки |
| Количество (шт) | Нет |
| ширина (м) |  |
| длина (м) |  |
| глубина опускания (м) |  |
| высота подъема (м) |  |
| скорость (м/с) |  |
| возможность регулировки скорости |  |
| Накатные площадки и люки |
| количество боковых накатных площадок (фур) | Нет |
| количество задних накатных площадок (фур) | Нет |
| наличие люков-провалов | Нет |
| Верхняя механизация сцены |
| количество штанкетных подъемов (шт.) | 38 (4 – ручные) |
| длина штанкета (м) | 16,0 |
| сечение штанкета (мм) | 59,0 |
| расстояние между штанкетами (мм) | 240,0 (между центрами штанкетов – 300мм) |
| грузоподъемность штанкета (кг) | 200 |
| количество софитных ферм (шт.) | 5 |
| размеры софитных ферм (м) | 1,0х2,5 |
| максимальная высота подъема штанкетов (м) | 20,0 |
| максимальная высота подъема софитных ферм (м) | 16,0 |
| количество индивидуальных подъемов | - |
| система управления механизацией отдельно по каждому виду оборудования, место расположения пультов | Генеральный занавес – с пульта пом. режиссера (левая сторона сцены возле портала) Штанкетные и софитные подъемы - с пульта галереи 2-го уровня (с правой стороны) Софитные подъемы – c пульта (правый осветительный портал) |
| наличие стационарных полетных устройств | Нет |
| Погрузочно-разгрузочные пандусы |
| наличие | 2 |
| правый |
| Высота от уровня дороги (м) | 1.27 |
| Ширина (м) | 5.4 |
| Куда ведет | Второй правый карман |
| Габариты дверей кармана (ширина-высота) (м) | 2.9*3.4 |
| левый |
| Высота от уровня дороги (м) | 0.8 |
| Ширина (м) | 4.2 |
| Длина (м) | 12 |
| Куда ведет | Второй левый карман |
| Габариты дверей кармана (ширина-высота) (м) | 1.5*2.3 |

Осветительное оборудование

| Пульт управления светом | GrandMA 1 full size (MA lighting) V 6.808 |
| --- | --- |
| Светорегуляторная расположена в партере зрительного зала |
| Линии DMX на планшете | 2 шт. |
| Нерегулируемые включения на планшете | По 1 – слева и справа |
| Видеопроекторы EiKi – LT-35 (15000Lm) | 2 шт. |
| Силовые разъемы | Планшет сцены – СЕЕ-3-16А |
|  | Остальные (галереи, софиты, ложи) - ШТС |
| Дополнительное оборудование |
| Башни перекатные 4х2 PAR64 (CP61) | 4 шт. |
| Башни перекатные 3х1 PAR64 (CP61) | 2 шт. |
| Башни перекатные 3х1 PC-1000 | 2 шт. |
| Генератор дыма Jem ZR33 Hi-Mass | 1 шт. |
| Генератор тумана Antari HZ-500 | 1 шт. |
| Штативы ШТУ-2 | 6 шт. |